Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Крутих богдан олександрович

УДК 004.032.6

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ УСТАНОВКАМИ П9-УФЛ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ КОНТРОЛЕРІВ СЕРІЇ TSX 37 ФІРМИ SHNEIDER ELECTRIC

8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2017

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |
| --- |
| Керівник роботи: | кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Муль Олена Владленівна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Марущак Павло Орестович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 23 лютого 2017 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Один з основних напрямків енергозбереження й підвищення ефективності виробництва – створення сучасних систем керування, які дають змогу оптимізувати технологічні процеси, процеси виробництва і споживання енергоносіїв, роботу енергетичного і енергоємного обладнання, погодити режими функціонування обладнання за діючої технології. В кінцевому підсумку це дає змогу: підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, конкурентоспроможність підприємств, якість продукції, зменшити витрати праці, втрати сировини й продуктів, а також забезпечити входження підприємств у вітчизняний та світовий ринки.

У цукровому виробництві переважають складні фізико-хімічні й теплообмінні процеси. Специфіка й складність об'єктів керування  технологічних процесів цукрових виробництв, удосконалення й створення нових технологій і обладнання, підвищення вартості енергоносіїв, посилення заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища, зумовлюють значення систем автоматичного контролю й керування, ставлять жорсткі вимоги до якості їх функціонування.

Мета роботи: Розробка та дослідження системи керування установками П9-УФЛ на базі програмованих контролерів серії TSX 37 фірми Shneider Electric.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматична системи керування установками П9-УФЛ на базі програмованих контролерів серії TSX 37 фірми Shneider Electric. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- система забезпечує циклічність роботи і регенерації кожного фільтра в залежності від об’єму профільтрованого соку і часу фільтрування.

- при введенні даної системи в експлуатацію прискорюється фільтрування соку без можливих втрат, що виникають з вини системи керування і в загальному технологічний процес виробництва та якість цукру в кінцевому етапі.

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології;

Практичне значення отриманих результатів. Нововведення в технологічній системі керування станції фільтрування соку дає достатню економію за рахунок скорочення витрати фільтрувальних тканин, робочої сили, затрат та часу  на обслуговування та ремонт обладнання системи..

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на V Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 17 – 18 листопада 2016 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 121 аркушів формату А4, графічна частина – 7 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем керування в переробну галузь та охарактеризовано основні завдання, які необхідно вирішити.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині приведено характеристики об’єкту керування, його властивості та умови роботи, проаналізовано технологічний процес фільрування дифузійного соку.

В конструкторській частині виконано аналіз вихідних даних на проектування базового варіанту виробничої системи і розробка технічного завдання, підбір серійного обладнання, уточнення компоновки автоматизованої виробничої системи та розрахунок її технічних характеристик на основі паспортних даних, проведено розрахунки із самодіагностики системи, контроль дієздатності функціональних блоків, здійснено розрахунок та опис принципових структурних схем та системи керування технологічним процесом фільтрування.

В спеціальній частині подано структуру алгоритму керуючої програми та приведено опис керуючої програми з коментарями.

В науково-дослідній частині дано характеристику об’єкту дослідження, приведено методику дослідження регулювання сокового потоку при проходженні технологічного процесу фільтрування, описано систему керування фільтрів ФіЛС.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приведено аналіз потенційних небезпек на дільниці технологічного процесу фільтрування, перераховано заходи, які забезпечують створення оптимальних метеорологічних умов на дільниці, здійснено розрахунок загального освітлення для дільниці цеху технологічного процесу фільтрування, здійснено оцінку стійкості автоматизованих виробництв до впливу вторинних вражаючих факторів.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведено загальне креслення компоновки розробленої автоматизованої системи, принципові електричні схеми системи керування, схеми з’єднань систем керування.

ВИСНОВКИ

Отже, в даному дипломному проекті було розроблено автоматизовану систему керування технологічним процесом фільтрування установками типу ФіЛС. Дана система керування призначена для керування фільтрами, на яких виконується фільтрування соку в цукровій  та харчовій промисловості.

Система забезпечує автоматичне програмне керування установками фільтрів, яка забезпечує циклічність роботи і регенерації кожного фільтра в залежності від об’єму профільтрованого соку і часу фільтрування.

При введенні даної системи в експлуатацію прискорюється фільтрування соку без можливих втрат, що виникають з вини системи керування і в загальному пришвидшується швидкодія проходження всього технологічного процесу виробництва та якість цукру в кінцевому етапі.

Нововведення в технологічній системі керування станції фільтрування соку дає достатню економію за рахунок скорочення витрати фільтрувальних тканин, робочої сили, затрат та часу  на обслуговування та ремонт обладнання системи.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Шумкий К.П. Вакуумные апараты и прибори химического машиностроения. Изд. 2-е, перераб. и доп. Под ред. И.С. Шумской. М.:Машиностроение, 1984г.

- Технико-эксплуатационная документация / разраб. К.Грубяк, С.Беляшка.- Свидницкий завод промышленного оборудования, 1978.- 124 с.

- TLX DR PL7 12E. PL7 Micro/Junior. Reference Manual (Version V1.2).

- Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему „Програмування програмованих логічних контролерів фірми Шнайдер Електрик” / розроб. Митник М.М., Микитишин А.Г..- Тернопіль: ТДТУ, кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2000.- 76 с.

- Житецький В.Ц. Основи охорони праці.- Львів: Афіша, 2000.- 350 с.

- Правила устройства електроустановок. ПУЭ.- М.: Энергоиздат, 1978. - 659с.

- Сапронов А. Г. “Технология сахарного производства”. М.: Пищевая пром-ность, 1986. – 355 с.

- Востоков А.И., Лепешкин И.П. Производство сахара из свеклы, Выпуск третий, Очистка сока и сиропа. – М.: Пищепромиздат, 1960. – 65 с.

- Волошин З.С., Автоматизация сахарного производства – М : Пищевая промышленность, 1990.

- Волошин З.С., Макаренко Л.П., Эрлих В.М. Справочник специалиста КИП и А сахарной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 286 с.

- Справочник по технологическому оборудованию сахарных заводов. под. ред. В. Г. Белика. – К.: Техніка 1982.

- В. Г. Трегуб Д., И. Скобло. Проектирование и монтаж систем автоматизации пищевых производств. – К.: Техніка, 1965. – 400 с.

- Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., Защита обьектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. – К.: Головное издательство обьединения. „Вища школа”, 1987. – 255с.

- Охрана труда в машиностроении. / Под ред. Е.Я.Юдина.- М.: Машиностроение, 1983.- 431 с.

- Губський А. І., Цивільна оборона.- К.: Міністерство освіти, 1995. - 216 с.

- Егоров П.Т., Гражданская оборона.- М.: Высшая школа, 1977.- 303 с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Білявський Г.О., Основи загальної екології. - К.: Міністерство освіти, 1995.- 120 с.

- Воронов А.К., Навколишнє середовище та розвиток.- К.: Міністерство освіти, 1999.- 185 с.

АНОТАЦІЯ

Крутих Б.О. Розробка та дослідження системи керування установками П9-УФЛ на базі програмованих контролерів серії TSX 37 фірми Shneider Electric. 8.05020202 – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2017.

В магістерській роботі виконано розробку та дослідження системи керування установками П9-УФЛ на базі програмованих контролерів серії TSX 37 фірми Shneider Electric.

Ключові слова: ЯКІСТЬ, КОНТРОЛЕР, ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА, АЛГОРИТМ, ДАВАЧ

ANNOTATION

Krutyh B. Research and development of control system installations P9 UFL-based programmable controllers of the TSX 37 Shneider Electric. 8.05020202 «Computer-integrated technological processes of production». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2017.

The thesis research and development of control system installations P9 UFL-based programmable controllers of the TSX 37 Shneider Electric.

Key words: QUALITY, CONTROLLER, TECHNOLOGY, SYSTEM, ALGORITHM, SENSORS