АНОТАЦІЯ

Воронцов Богдан Воролимирович. Моделювання електрокардіосигналу для виділення інформаційних ознак при фізичному навантаженні. – Рукопис.

Дипломна робота магістра за спеціальністю 8.05090204 – біотехнічні та медичні апарати та системи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2014.

Дипломну роботу магістра присвячено моделюванню електрокардіосигналу для виділення інформаційних ознак при фізичному навантаженні. Обґрунтовано математичну модель електрокардіосигналу у вигляді адитивної суміші корисного сигналу та завади, яка дає змогу адекватно описати електрокардіосигнал при фізичному навантаженні. На базі математичної моделі електрокардіосигналу у вигляді адитивної суміші корисного сигналу розроблено метод оптимального виділення інформаційних ознак із застосуванням фільтра Калмана. Розроблено комп’ютерну імітаційну модель електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні на базі обґрунтованої математичної моделі. Розроблено програмне забезпечення для оптимального виділення інформативних ознак електрокардіосигналу при фізичному навантажені, яке є придатним для використання як складової частини спеціалізованого програмного забезпечення у електрокардіографічних системах. Обговорення результатів кваліфікаційної роботи магістра мало місце на ХVII Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (квітень 2014 р.).

Ключові слова: електрокардіосигнал, морфологічні характеристики, адаптивний фільтр, математична модель, нормальна рухова активність, розподіл густини потужності, фільтр Калмана.

ANNOTATION

Bohdan Vorontsov. Simulation electrocardiosignal to highlight information signs on exertion. - Manuscript.

Magister qualification paper by speciality 8.05090204 – bioengineering and medical devices and systems - Ternopil National Technical Ivan Puluj University, materials science, faculty of computer radio systems, Biotechnical Systems Chair. Ternopil, 2014.

Master's thesis devoted to the modeling electrocardiosignal to highlight information signs during exercise. Grounded mathematical model electrocardiosignal as additive mixtures of useful signal and noise, which enables to adequately describe electrocardiosignal exertion. On the basis of mathematical models electrocardiosignal as additive mixtures useful signal the method of optimal allocation of information signs using the Kalman filter. A computer simulation model elektrokardiosyґnalu during exercise based on a sound mathematical models. The software for optimal selection of informative features electrocardiosignal in physical activity, which is suitable for use as part of a specialized software in ECG systems. Discussion of Master's Work took place on the seventeenth Ukrainian student scientific conference "Natural and Human Sciences. Topical Issues "(April 2014).

Keywords: electrocardiosignal, morphological characteristics, adaptive filter, a mathematical model, normal motor activity, the distribution of power density, Kalman filter.

зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1	Огляд відомих математтичних моделей та методів АНАЛІЗУ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИҐНАЛУ людини ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

1.1.	Задача діагностики (розпізнавання стану) серцево-судинної

системи при фізичному навантажені

1.1.1.	Соціальний аспект

1.1.2.	Медичний аспект

1.1.3.	Технічний аспект

1.2.	Відомі математичні моделі електрокардіосиґналу

1.2.1.	Детерміновані математичні моделі

1.2.2.	Стохастичні математичні моделі

1.3.	Відомі методи аналізу електрокардіосиґналів

1.3.1.	Морфологічний аналіз

1.3.2.	Частотний аналіз

1.3.3	Вейвлет-перетворення

1.3.4.	Статистичний аналіз

1.4.	Вимоги до побудови математичної моделі електрокардіосиґналу

при фізичному навантаженні

1.5.	Висновки до розділу 1

Розділ 2 Обґрунтування математичної моделі електрокардіосиҐналу при фізичному навантаженні

2.1.	Передумови щодо побудови математичної моделі

електрокардіосигналу

2.2.	Математична модель електрокрадіосигналу у суміші із завадами

навантаженні

2.3.	Висновки до розділу 2

Розділ 3. МЕТОД ВИДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИВНИХ ОЗНАК

3.1.	Методи боротьби з завадами

3.2.	Адаптивні фільтри

3.3.	Оптимальний фільтр Вінера

3.4.	Алгоритм методу найменших квадратів

3.5.	Детерміноване завдання оптимізації

3.6.	Алгоритм рекурсивного методу найменших квадратів

3.7.	Фільтр Калмана

3.8.	Побудова фільтра Калмана для відбору ЕКС при фізичних навантаженнях

3.9.	Критерії побудови оптимальних фільтрів 
		3.9.1. Середнє квадратичне відхилення

3.9.2. Амплітудне відношення сигнал/ шум

3.9.3. Енергетичне відношення сигнал/ шум

3.9.4. Порівняння методів адаптивної обробки сигналів

3.10.	Висновки до розділу 3

Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1 	Моделювання електрокардіосигналу при фізичному

навантаженні

4.1.1.   Алгоритм моделювання електрокардіосигналу

4.1.2.      Імітаційна модель електрокардіосигналу

4.1.3. 	    Імітаційна модель зміни періоду

електрокардіосигналу.

4.1.4.     Результати моделювання електрокардіосигналу при

фізичному навантаженні

4.2.	Результати виділення інформативних ознак із

електрокардіосигналу при фізичному наватаженні у суміші із завадами

4.3	Висновки до розділу 4

Розділ 5. Спеціальна частина

5.1	Метрологічне забезпечення медико-біологічних досліджень

5.1.1. Електрокардіографічні відведення

5.1.2. Проведення повірки

5.1.3. Визначення відносної похибки виміру напруги і величини викиду 			на записі перехідної характеристики

РОЗДІЛ 6. ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1	Науково-технічна актуальність науково-дослідної роботи

6.2	Розрахунок витрат на проведення науково-дослідної роботи

6.3	Науково-технічна ефективність науково-дослідної роботи

6.4	Висновки до розділу 6

РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

7.1	Охорона праці

7.2 	Безпека в надзвичайних ситуціях

РОЗДІЛ 8. ЕКОЛОГІЯ

8.1	Актуальність проблеми охорони навколишнього середовища

8.2	Забруднення довкілля, що виникають при виготовленні електрокардіографічних систем

8.3	Заходи зі зменшення забруднення довкілля

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток А. Текст програми побудови комп’ютерної моделі 
електрокардіосигналу який використовується в дослідженнях.

Додаток Б. Тези доповіді ХVII  наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Природні та гуманітарні науки. Актуальні питання» (24-25 квітня 2014 р)