Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв

Верескля Дмитро Володимирович

Лизан Христина Олегівна

УДК 621.867

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ БУНКЕРНОГО

ЖИВИЛЬНИКА  ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ МАТЕРІАЛІВ

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Тернопіль

2018

| Роботу виконано на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |
| --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Медвідь Володимир Романович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій Стухляк Петро Данилович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 21  лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №41 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул.Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. У технологічних процесах дозування та фасування  для забезпечення безперебійної роботи автоматичних ліній  використовуються проміжні ємності – бункери.   Якщо матеріал втрачає рухливість внаслідок зволоження, злежування, змерзання, то можуть утворитися склепіння матеріалу в бункері. Склепіння може виникати також внаслідок невдалої конструкції бункера. Оптимальною формою бункера вважається конструкція, яка виключає утворення у ньому   «мертвих» зон, де матеріал втрачає рухливість і не може висипатися з бункера.

Мета роботи: Дослідження чинників, які впливають на процес руху сипких  продуктів у бункерному живильнику.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є бункерний живильник для автоматизованого  дозування сипучих матеріалів. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Наукова новизна отриманих результатів:

- проаналізовано конструкцію та   призначення об’єкту виробництва, виконано аналіз технологічності;

- проаналізовано   параметри бункерного живильника;

- здійснено аналіз сучасних конструктивних в технологічних рішень для фасування сипкої продукції;

- поставлено задачі для здійснення досліджень;

- здійснена оцінка кінематичних і динамічних характеристик гравітаційного витікання сипучих матеріалів;

- здійснена оцінка кінематичних зон і траєкторії руху часток;

- визначено витрати сипучого матеріалу;

- проведені дослідження допустимого діаметра дозатора;

- проведені дослідження розмірів стаканчиків дозатора;

- проведені синтез моделюючого алгоритму;

- здійснено аналіз отриманих результатів.

- підібрано та спроектовано технологічні засоби автоматичної системи контролю;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання застосування інформаційних технологій, охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях те екології.

Практичне значення отриманих результатів.

Проведені дослідження дозволяють врахувати оптимальні параметри руху сипучого матеріалу в бункерних живильниках при їх проектуванні, виробництві  та експлуатації у промислових умовах.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ,   16-17 листопада  2017 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 170 арк. формату А4, графічна частина – 10 аркушів формату А1

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасних рішень автоматизації технологічних процесів  та аналіз виробництва базового підприємства.

В аналітичній частині  проведено огляд сучасних конструкцій технологічного обладнання для дозування та фасування  сипкої продукції, а також здійснено аналіз досліджень бункерних пристроїв.

У науково-дослідній частині   здійснено   дослідження кінематичних і динамічних характеристики витікання сипучих матеріалів,   переміщення вантажу в просторі плоского бункера, витрати сипучого матеріалу та допустимого діаметра дозатора.

У технологічній частині приведено характеристику об’єкту виробництва, проведено вибір та опис технологічного обладнання та операцій лінії автоматичного фасування сипучих матеріалів.

У конструкторській частині подано  опис  та принцип роботи фасувального автомата, здійснено його конструктивний  розрахунок, Розроблено засоби технічного контролю та автоматизації технологічного процесу.

У спеціальній частині описані принципи та методи  використання САПР та пакету Autocad.

У частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

У частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто питання планування робіт по охороні праці у виробничому цеху та висвітлені можливі шляхи захисту радіоелектронної апаратури від ЕМІ.

У частині «Екологія» проаналізовано фактори небезпеки при споживанні безалкогольних газованих напоїв а також загрози навколишньому середовищу при виробництві безалкогольних газованих напоїв.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

У графічній частині приведено функціональну схему автоматизованої лінії фасування, креслення  фасувально-пакувального автомата, схеми висипання сипучих матеріалів з отворів бункерів, математичне моделювання  допустимого діаметра дозатора, математичне моделювання роботи бункерного живильника, схему до визначення напруженого стану в нижній зоні апарата, діаграму зміни значень швидкості руху частинок та схеми траєкторії руху частинок.

ВИСНОВКИ

Прийняті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили визначити оптимальні конструктивні параметри бункерних живильників, спроектувати автоматизовану систему контролю процесу дозування та упакування, і досягти суттєвого покращення окремих показників технологічного процесу. Дослідження кінематичних і динамічних характеристик гравітаційного витікання сипучих матеріалів дозволило підібрати оптимальні їх варіанти, які забезпечують високу продуктивність бункерних живильників у виробничих умовах.

Розрахунки економічної ефективності підтвердили правильність прийнятих проектних рішень і показали, що завдяки впровадженню нової системи контролю знизилася собівартість продукції, покращилася якість завантаження продукції, а також покращився цілий ряд інших техніко-економічних показників.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ РОБОТИ

1.	Лизан Х.О., Верескля Д.В., Федорів П.С. Дослідження оптимальних параметрів бункерного живильника.// Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» – Тернопіль, 2017. - c.204.

АНОТАЦІЯ

У дипломній роботі   здійснено дослідження  чинників, які впливають на процес руху сипких  продуктів у бункерному живильнику.

Ключові слова: БУНКЕР, ЖИВИЛЬНИК, ДОЗУВАННЯ, ДОЗАТОР, НАСИП, СИПУЧИЙ МАТЕРІАЛ

ANNOTATION

In the   work done on research factors factors that influence the process of moving bulk products in the bunker feeder

Key words: BUNKER, FEEDER, DOSING, DISPENSER, MANTLE, LOOSE MATERIAL