Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БОНДАР ІГОР БОРИСОВИЧ

УДК 664.21

Розробка та дослідження автоматизованої системи управління водозабірним вузлом на базі модулів ADAM-4017 і ADAM-4050

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |
| --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Бадищук Василь Ігорович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Коноваленко Ігор Володимирович Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 20 лютого 2018 р. о 9.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №__ у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Автоматизація виробничих процесів є одним з основних напрямків технічного прогресу. В даний час неможливо керувати технологічними агрегатами, комплексами без сучасних засобів автоматики і обчислювальної техніки, без високоефективних автоматизованих систем керування технологічними процесами, створених на основі найновіших досягнень в області керування. Не дивлячись на високий рівень вимог до водоканалів по безперервності подачі води в наші квартири, рівень автоматизації на цих підприємствах дуже низький, а часто і зовсім ніякої автоматизації там немає. Частково це пояснюється недостатнім фінансуванням - адже відомо, що ціни на воду і тепло поки не відповідають світовим. Проте, автоматизація на водоканалах необхідна для більш ефективного управління технологічним процесом видобутку і транспортування води, оскільки це дозволяє понизити витрати енергії і більш ефективно розпорядитися наявними ресурсами.

Мета роботи: створення функціональної схеми автоматизації водозабірного вузла, підбір засобів контролю та керування для найбільш ефективної та економічної роботи водозабірного вузла.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизована система управління водозабірним вузлом. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання, теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- обґрунтовано вибір функціональної схеми автоматизованої системи керування;

- здійснено обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації управління водозабірним вузлом;

- здійснено розрахунок системи автоматичного регулювання рівня в  резервуарі холодної води;

- проведено розрахунок оптимальних параметрів налаштування регулятора методом розширених частотних характеристик;

- запропоновано математичну модель об’єкту регулювання;

- проведено дослідження втрат води в резервуарі холодної води;

- виконано техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблена автоматизована система може бути реалізована для найбільш ефективної та економічної роботи водозабірного вузла.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 16 – 17 листопада 2017 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 118 аркуші формату А4, графічна частина – 6 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем у комплексах водопостачання міст. Дано оцінку сучасним досягненням науки та техніки, які дозволяють провести повну автоматизацію розглянутого технологічного процесу, завдяки використанню новітніх технологічних рішень.

В огляді літератури приведено структурну схему водозабірного вузла, описано обладнання водозабірного вузла, подано технологічну схему роботи водозабірного вузла та обгрунтовано вимоги до автоматизованої системи керування водозабірним вузлом.

В технологічній частині дано аналіз технологічного процесу, як об'єкту керування, описано технологічний процес насосних агрегатів станції 2-го підйому, дано обґрунтування вибору функціональної схеми автоматизованої системи керування.

В конструкторській частині дано обґрунтування автоматизації заданого об’єкту керування, здійснено обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації управління водозабірним вузлом, описана принципова електрична схема під’єднання модулів ADAM-4017 і ADAM-4050, здійснено обґрунтування вибору щитів, пультів і монтаж засобів автоматизації, описано обладнання електрощитової насосної станції другого підйому та охарактеризовано обладнання центрального поста оператора.

В науково-дослідній частині здійснено розрахунок системи автоматичного регулювання рівня в  резервуарі холодної води, запропоновано математичну модель об’єкту регулювання, проведено дослідження втрат води в резервуарі холодної води, здійснено розрахунок оптимальних параметрів настройки регулятора методом розширених частотних характеристик.

В спеціальній частині описано алгоритм роботи програмного забезпечення автоматизованої системи керування водозабірним вузлом вищого рівня (на базі SCADA-системи «Genesis 32»).

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» приведено заходи по виявленню та аналізі потенційних небезпек і шкідливих дій на працівників в водозабірному вузлі, описано заходи по запобіганню небезпек при монтажі обладнання, приведено розрахунок освітленості робочого місця, дано оцінку виробничого середовища з точки зору безпеки життєдіяльності.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведені креслення, що пояснюють принцип роботи розробленої системи, блок-схеми роботи компонентів і блоків програми.

ВИСНОВКИ

В даній магістерській роботі було спроектовано автоматизовану систему управління водозабірним вузлом.

Впровадження системи автоматизації на водозабірному вузлі забезпечить значне покращення ефективності моніторингу і управління основними режимами водозабірного вузла. За рахунок об'єднання даних в єдину картину моніторингу на екрані у диспетчера, підвищиться оперативність регулювання параметрів подачі води в міську мережу. За рахунок використовування частотного регулювання електродвигунів насосів зменшяться енерговитрати і збільшиться термін служби обладнання. Буде здійснюватися облік піднятої і поданої споживачу води, та моніторинг стану рівня підземних вод у водозабірних свердловинах.

Доцільність впровадження автоматизованої системи управління водозабірним вузлом підтверджують розрахунки економічної ефективності від її впровадження.

Крім того, виконано техніко-економічне обґрунтування вибору проектованої системи, зроблено розрахунок основних економічних показників, а також розглянуті питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, екології.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. – М.: Высшая школа, 1982.

- Шарков А.А., Притыко Г.М., Палюх Б.В. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической промышленности. – М.: Химия, 1990. – 288 с.

- Промышленные проборы и средства автоматизации. Справочник. Под ред. В.В. Черенкова. – М.: Машиностроение, 1987. – 847 с.

- Чистяков В.С. Краткий справочник по техническим измерениям. – М.: Энергоиздат, 1990. – 320 с.

- Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. /А.С. Клюев, Б.В. Глазунов и др. / Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоиздат, 1991. – 432 с.

- Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие. /А.С. Клюев, А.Г. Лебедев, С.А. Клюев, А.Г. Товарнов. / Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоиздат, 1989. – 368 с.

- Чистяков С.Ф. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем управления технологическими объектами. – М.: Энергия, 1980. – 280 с.

- ГОСТ 2.785-70. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная. – М.: Издательство стандартов, 1970.

- ГОСТ 2.784-70. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов. – М.: Издательство стандартов, 1982.

- ГОСТ 2.793-79. Элементы и устройства машин и аппаратов химических производств. – М.: Издательство стандартов, 1979.

- ГОСТ 14202-69. Условные цифровые обозначения жидкостей, газов и материалов, транспортируемых по трубопроводам. – М.: Издательство стандартов, 1987.

- Автоматическое управление в химической промышленности. Под ред. Е.Г. Дудникова. – М.: Химия, 1987. – 368 с.

- Балакирев В.С. и др. Оптимальное управление процессами химической технологии. – М.: Химия, 1978. - 284 с.

- Баумштейн И.П. и др. Автоматизированные системы управления тепловыми процессами в керамической и стекольной промышленности. – Л.: Стройиздат, 1979. - 88 с.

- Дудников Е.Г. и др. Построение математических моделей химоко-технологических объектов. – Л.: Химия, 1970. - 312 с.

- Иухович Е.Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин. – М.: Энергия, 1979. - 416 с.

- Островский Г.М. и др. Алгоритмы автоматизации химоко-технологических процессов. – М.: Химия, 1978. - 294 с.

- Ротач В.Я. Расчёт настройки промышленных систем регулирования. – М.: Госэнергоиздат, 1961. - 340 с.

- Стефании Е.П. Основы построения АСУТП. – М.: Энергоиздат, 1982. - 362с.

- Шиноки Ф. Системы автоматического регулирования химоко-технологических процессов. – М.: Химия, 1974. - 330 с.

- Прангишвили И.В. Микропроцессоры и локальные сети микро-ЭВМ в распределённых системах управления. – М.: Энергоиздат, 1985. - 272 с.

- Методичні вказівки до виконання курсової роботи з організації, планування і управління приладобудівного виробництва та організаційно-економічної частини дипломних проектів конструкторського характеру / Д.А.Штефанич, О.Я. Галущак, Тернопіль,1996. - 40с.

- Закон України „Про цивільну оборону України” (в новій редакції) від 24 березня 1999 року.

- Безпека життєдіяльності / За ред. Я.Бедрія. – Львів: Афіша, 1998, – 275с.

- Депутат О.П., Коваленко А.С., Мужик А.М. “Цивільна оборона”, Львів: “Афіша”, 2000 р.

- Справочник радиолюбителя. Терещук Р.Н. и др.– М.:“Техника”, 1966, 1160с.

- Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я. Юдина. Уч. для вузов. М., Машиностроение, 1976, 335с.

- Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500с.: іл. Бібліогр.: с. 480

- Лапін В.М., “Безпека життєдіяльності” – Львів; ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000, - 188с.

- Пістун І.П., “Безпека життєдіяльності” – Суми: Університетська книга, 2000, - 302с.

АНОТАЦІЯ

Бондар І.Б. Розробка та дослідження автоматизованої системи управління водозабірним вузлом на базі модулів ADAM-4017 і ADAM-4050. 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

В магістерській роботі розроблено та досліджено автоматизовану систему управління водозабірним вузлом на базі модулів ADAM-4017 і ADAM-4050.

Ключові слова: СИСТЕМА, СИГНАЛ, КОНТРОЛЕР, АЛГОРИТМ

ANNOTATION

Bondar I. B. Development and research of automated control system for water intake unit based on modules ADAM-4017 and ADAM-4050. 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.

Development and research of automated control system for water intake unit based on modules ADAM-4017 and ADAM-4050.

Key words: SYSTEM, SIGNAL, CONTROLLER, ALGORITHM