Міністерство освіти і науки України

Тернопільський НАЦІОНАЛЬНИЙ технічний Університет

імені Івана Пулюя

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

БАБУРНИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ

УДК  533.42

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИГОТОВЛЕННЯ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автореферат

дипломної роботи магістра

Тернопіль 2018

| Роботу виконано на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України |
| --- |
| Керівник роботи: | кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Курко Андрій Михайлович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Рецензент: | кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв Трембач Ростислав Богданович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |

Захист відбудеться 24 грудня 2018 р. о 10.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №43 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №1, ауд. 401

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми роботи. Виробництво олії — досить важлива галузь харчової промисловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового та технічного призначення, які одержують із знежиреного насіння. Олія відіграє важливу роль в раціональному харчуванні, вона використовується в їжу як у чистому вигляді, так і у вигляді різних продуктів, отриманих при переробці олії, — маргарину, кулінарного жиру, майонезу тощо. В техніці олія використовується для отримання жирних кислот, мила, миючих засобів, для виготовлення лаків, фарб, оліфи, а також як розчинник.

Принципове рішення напрямку розробки являється результатом аналізу базової системи автоматизації. Вона має значні недоліки, так як обмежується локальною системою регулювання, автоматичним контролем, сигналізацією і захистом. Управління технологічним процесом відбувається вручну, мають місце значні відхилення параметрів регулювання і часу передачі сигналів. Основною олійною культурою в Україні є соняшник. З насіння соняшнику виробляють до 85% олії від загальної кількості цього продукту, який отримують і з насіння інших олійних культур.

Таким чином, виходячи з традиційних методів автоматизації неможливо здійснити комплексну автоматизацію підприємства в цілому.

Щоб вирішити вище названі проблеми необхідно впровадити таку систему автоматизації технологічного процесу відбілювання олії, яка б базувалася на сучасних методах автоматизації управління

Мета роботи: розробка та дослідження автоматизованої системи керування технологічним процесом виготовлення соняшникової олії.

Об’єкт, методи та джерела дослідження. Основним об’єктом дослідження є автоматизована система керування технологічним процесом виготовлення соняшникової олії. Методи виконання роботи: економіко-статистичний, графічний, порівняльний, математичного моделювання; теоретико-емпіричний.

Отримані результати:

- проведено аналіз технологічного процесу як об’єкту керування;

- приведено розробку функціональної схеми системи керування;

- подано вибір технічних засобів автоматизації;

- обґрунтовано необхідність контролю, регулювання і сигналізації технологічних параметрів;

- здійснено розробку схеми керування на базі контролера;

- приведено аналіз надійності автоматизованої системи управління;

- приведено техніко-економічне обґрунтування прийнятих рішень;

- розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології;

Практичне значення отриманих результатів.

Впровадження системи автоматизації для даного процесу забезпечить значне покращення ефективності роботи і управління основними режимами процесу, що дозволяє збільшити продуктивність і якість виробленої продукції.

Апробація. Окремі результати роботи доповідались на VІІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», ТНТУ, 28 – 29 листопада 2018 р.

Структура роботи. Робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. Розрахунково-пояснювальна записка складається з вступу, 8 частин, висновків та переліку посилань. Обсяг роботи: розрахунково-пояснювальна записка – 116 аркушів формату А4, графічна частина – 6 аркушів формату А1.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі проведено огляд сучасного стану впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та виробництвами з використанням комп’ютерно-інтегрованих систем.

В огляді літератури проведено аналіз відомих технічних рішень з питань автоматизації технологічного процесу, що лежить в основі завдання на проектування та обґрунтовано актуальність вибраного напрямку розробки.

В технологічній частині приведено аналіз технологічного процесу, як об'єкта керування, показана структурна схема взаємозв'язків технологічних параметрів об'єкта керування, здійснено обґрунтування необхідності контролю, регулювання і сигналізації технологічних параметрів.

В конструкторській частині здійснено обґрунтування вибору функціональної схеми автоматизованої системи керування, приведено вибір технічних засобів автоматизації, обґрунтовано вибір мікропроцесорних засобів автоматизації, проведено опис принципової електричної схеми зовнішніх з'єднань контролера та давачів та виконавчих механізмів, здійснено обґрунтування вибору щитів, пультів і монтажу засобів автоматизації.

В спеціальній частині здійснено розрахунок окремих елементів засобів автоматизації та розраховано надійність системи автоматизації.

В науково-дослідній частині здійснено розрахунок та моделювання системи автоматичного регулювання температури повітря на виході кондиціонера.

В частині «Обґрунтування економічної ефективності» розглянуто питання організації виробництва і проведено розрахунки техніко-економічної ефективності проектних рішень.

В частині «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» дано характеристику об’єкту проектування з точки зору техніки безпеки та охорони праці, приведено заходи, що спрямовані на приведення виявлених небезпечних та шкідливих виробничих факторів до нормативних вимог, здійснено розрахунок аерації виробничого приміщення, описано заходи безпеки в надзвичайних ситуаціях.

В частині «Екологія» проаналізовано сучасний екологічний стан України, розглянуто питання забруднення довкілля, що виникає внаслідок реалізації технологічного процесу, а також запропоновано заходи зі зменшення забруднення довкілля.

У загальних висновках щодо дипломної роботи описано прийняті в проекті технічні рішення і організаційно-технічні заходи, які забезпечують виконання завдання на проектування; оригінальні технічні рішення, прийняті автором в процесі роботи; технічні рішення роботи, які можуть бути впроваджені у виробництво; техніко-економічні показники та їх порівняння з базовими.

В графічній частині приведено креслення технологічної схеми системи автоматизації, функціональної схеми розробленої автоматизованої системи, схема зовнішніх з’єднань, принципові електричні схеми системи керування, блок-схеми алгоритмів роботи системи, алгоритми роботи програмного забезпечення автоматизованої системи.

ВИСНОВКИ

В даній магістерській роботі була розроблена система автоматичного керування процесом виготовлення соняшникової олії. Впровадження системи автоматизації для даного процесу забезпечить значне покращення ефективності роботи і управління основними режимами процесу, що дозволяє збільшити продуктивність і якість виробленої продукції.

Керування всього технологічного процесу забезпечується за допомогою контролера ADAM 4000. Це підвищить оперативність регулювання параметрів у всіх режимах роботи і представлення робочому персоналу достовірної, і своєчасної інформації про хід технологічного процесу, і стан устаткування, полегшуючи тим самим його обслуговування.

Для перевірки системи на стійкість була побудована модель системи автоматичного регулювання.

Були розглянуті всі можливі небезпеки з точки зору охорони праці і екологічної безпеки навколишнього середовища.

Доцільність впровадження автоматизованої системи управління процесом виготовлення сиру підтверджують розрахунки економічної ефективності від її впровадження.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Кропп Л.И. Производство подсолнечного масла. –М.: Колос. 1985, -185 с.

- Воронцов О.С. Производство подсолнечного и соевого масел. –М.: Колос. 1980, -240 с.

- Адсорбционная технология очистки подсолнечного масла / А.М. Кочановский, Т.М. Левченко. –К.: Техніка. 1981, -175 с.

- Лис. Ж. Датчики измерительных систем. В двух книгах. –М.: Мир. 1992, 
-478 с.

- Томпкинс У., Уэбстелл Дж. Сопротивления датчиков и устройств ввода данных с компютерами ІВМ РС. –М.: Мир. 1992, -304 с.

- Наладка средств автоматизации и автоматизированных систем регулирования / Под. ред. А.С. Клюева. –М.: Энергоиздат. 1989, -304 с.

- Основы конструирования и расчеты химической аппаратуры. Ащинский А.А. –М.: Машиностроение. 1970, -479 с.

- Нікітаєв В.Г. Методичні вказівки «Економіка виробництва». –Тернопіль: ТДТУ. 1999, -50 с

- Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. –М.: Колос. 1982, -340 с.

- Техника безопасности в масложировой промышленности. –М.: Пищевая промышленность. 1980, -35 с.

- ГОСТ11.1.005-88 ССБТ общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, Введ. 01.01.88. –М.: 1988, -10 с.

- ГОСТ2.308-79. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. Переизд. Сент. 1983. Взамен ГОСТ2.308-82. Общие правила выполнения чертежей. –М.: Изд-во стандартов, 1984, -С.103-130.

- Автоматика і автоматизація технологічних процесів. Головко Д.Б. та ін.: Либідь, 1997. – 223с.

- Безопасность труда в промышлености: Справочник/ К.Н.Ткачук и др. –  К.: Техника, 1982. – 231 с.

- Буловский П.И.  Зайденберг  М.Г.  Надежность  приборов  систем управления. – Л.: Машиностроение, 1975. – 328 с.

- Долин П.А. Справочник по технике безопасности. – М.: Енергоиздат. 1985. – 824 с.

- Егоров К.В. Основы автоматического регулирования. – М.: Энергия, 1967. – 438 с.

- Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и регулирования. – М.: Машиностроение, 1978. – 256 с.

- Зайцев Г.Ф. Основы теории автоматического регулирования. – К.: Техника, 1977. – 472 с.

- Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К.: Высшая шк.., 1990. – 286 с.

- Надежность и проектирование систем/ Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Мир, 1980. – 604 с.

- Орловський  М.А.,  Кукушкин  Т.И.  Оборудование   сушильных производств. – М.: Пищевая пром–сть, 1973. – 238 с.

АНОТАЦІЯ

Бабурнич І.І. Розробка та дослідження автоматизованої системи керування процесом виготовлення соняшникової олії. 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018.

Здійснено розробку автоматизованої системи керування технологічним процесом виготовлення соняшникової олії.

Ключові слова: ОЛІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, СИСТЕМА, АЛГОРИТМ

ANNOTATION

Baburnich I.I. Development and research of an automated control system for the production of sunflower oil. 151 «Automation and Computer-Integrated Technologies». – Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University. – Ternopil, 2018.

The development of an automated control system for the production process of sunflower oil has been developed.

Key words: OIL, TECHNOLOGY, SYSTEM, ALGORITHM