Авторська довідка

(реферату кваліфікаційної роботи бакалавра)

| Тема кваліфікаційної роботи бакалавра: | Реконструкція системи освітлення дитячого садка |
| --- | --- |
|  | (назви записувати нижнім регістром) |
| у м. Тернополі |
| Назва (англ.): | Reconstruction of the lighting system of a kindergarten in Ternopil |
|  | (переклад англійською) |
| Освітній ступінь: | бакалавр |
| Шифр та назва спеціальності: | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
|  | (напр.: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) |
| Екзаменаційна комісія: | Екзаменаційна комісія № 18 |
|  | (напр.: Екзаменаційна комісія №1) |
| Установа захисту: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
|  | (напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя) |
| Дата захисту: | 26.06.2024 р. |  | Місто: | Тернопіль |
| Сторінки: |
| Кількість сторінок роботи: | 67 |  | Кількість сторінок реферату: | 1 |
| УДК: | УДК 628.9 |

Автор кваліфікаційної роботи

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): | Федорчук Ілля Сергійович |
| --- | --- |
|  | (розкривати ініціали) |
| Прізвище, ім’я (англ): | Fedorchuk Ilya Serhiyovych |
|  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |
| Місце навчання: | ТНТУ ім. І .Пулюя, ФПТ, м. Тернопіль, Україна |
|  | (установа, факультет, місто, країна) |

Керівник

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): | Зінь Мирослав Михайлович |
| --- | --- |
|  | (повністю) |
| Прізвище, ім’я (англ.): | Zin Myroslav Mykhailovych |
|  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ЕІ, м. Тернопіль, Україна |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: | кандидат технічних наук, доцент |

Рецензент

| Прізвище, ім’я, по батькові (укр.): | Габрусєв Григорій Валерійович |
| --- | --- |
|  | (повністю) |
| Прізвище, ім’я (англ.): | Habrusiev Hryhorii Valeriiovych |
|  | (використовувати паспортну транслітерацію КМУ 2010) |
| Місце праці: | ТНТУ ім. І. Пулюя, ФПТ, кафедра ВМ, м. Тернопіль, Україна |
|  | (установа, підрозділ, місто, країна) |
| Вчене звання, науковий ступінь, посада: | кандидат фізико-математичних наук, доцент |

Ключові слова

| українською: | Гібридні світильники, система суміщеного освітлення, трубчасті |
| --- | --- |
|  | (до 10 слів) |
| світловоди, освітлювальний комплекс, світлодіодні джерела світла. |
| Keywords: |  |
| англійською: | Hybrid luminaires, combined lighting system, tubular light guides, lighting |
|  | (до 10 слів) |
| complex, led light sources. |

Анотація

| українською: | В кваліфікаційній роботі розглянуто низку важливих питань, пов’язаних |
| --- | --- |
|  | (200 – 300 слів) |
| з модернізацією освітлення в дитячому дошкільному закладі. В роботі детально обґрунтовано актуальність реконструкції системи освітлення у зв'язку з сучасними екологічними та економічними викликами. Підкреслено важливість зниження споживання енергії та витрат на утримання закладу. Проведено детальний аналіз існуючої системи освітлення дитячого садка, виявлено основні недоліки та проблеми, пов'язані з використанням застарілих люмінесцентних лам. Запропоновано проект нової системи освітлення, що включає використання гібридних світильників, світлодіодних ламп та світловодів Solatube 290 DS і Solatube 330 DS. Розроблено технічні рішення для забезпечення ефективного збору, транспортування та розсіювання природного світла. Проведено техніко-економічний аналіз запропонованого проекту, який показав значні переваги нової системи освітлення. Виявлено зниження споживання електроенергії на 30-40% та зменшення експлуатаційних витрат на 20-25%.Обговорено вплив якості освітлення на комфорт, здоров'я та ефективність навчання дітей. Показано, що нова система освітлення забезпечує рівномірне та якісне освітлення, яке сприяє зоровому комфорту, зниженню втоми очей та підвищенню концентрації. |
| англійською: | In the qualification work, a number of important issues related to the moderniza- |
|  | (200 – 300 слів) |
| tion of lighting in a children's preschool institution were considered. In the work, the relevance of the reconstruction of the lighting system in connection with modern environmental and economic challenges is substantiated in detail. The importance of reducing energy consumption and facility maintenance costs is emphasized. A detailed analysis of the existing lighting system of the kindergarten was carried out, the main shortcomings and problems associated with the use of outdated fluorescent lights were revealed. The project of a new lighting system, which includes the use of hybrid lamps, LED lamps and light guides Solatube 290 DS and Solatube 330 DS, is proposed. Technical solutions have been developed to ensure efficient collection, transportation and dispersion of natural light. A technical and economic analysis of the proposed project was conducted, which showed significant advantages of the new lighting system. A reduction in electricity consumption by 30-40% and a reduction in operating costs by 20-25% was revealed. The impact of lighting quality on comfort, health and the effectiveness of children's education was discussed. The new lighting system has been shown to provide uniform and high-quality lighting that promotes visual comfort, reduces eye fatigue, and improves concentration. |